## Slide 1: Muhammad al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti “Telekomunikatsiya texnologiyalari " Fakultetining 411-20 guruh talabasi boboqulov islombekning Fizika II ma'ruza fanidan bajargan mustaqil ishi

## Slide 2
REJA: 1.Elektromagnit tebranish konturining ta’rifi. 2.Elektromagnit konturining potensial va kinetik energiyalari konturning qaysi qismida joylashadilar. 3.Tebranish konturining tebranish davri va chastotasi. 4.Tebranish konturida zaryadning , tok kuchining va kuchlanishning erkin garmonik tebranishlari ifodalari. 5.Ochiq tebranish konturi. 6.Radio to’lqinlarini uzatish va qabul qilishda tebranish konturining ishlash prinsipi. 7.Xulosa. 8.Foydalanilgan adabiyotlar.

## Slide 3
1.Elektromagnit tebranishlar – elektromagnit maydonni hosil qiluvchi elektr va magnit maydonlarining o’zaro bog’langan takrorlanuvchan o’zgarishlari. Tebranish konturida hosil qilinadi.Tebranish konturidagi dastlabki zaryadlangan kondensator qoplamalari induktivligi g’altalgi orqali ulansa, konturda kondensator zaryadining va g’altakdada tokning erkin tebranishlari yuzaga keladi.

## Slide 4
2. C kondensatorni L induktivlikka tutashtiramiz .Kondensator zaryadsizlana boshlaydi va uning elektr maydoni kamaya boradi. Shu bilan birga konturda elektr toki paydo bo‘ladi va uning natijasida induktiv g‘altagida magnit maydoni hosil bo‘ladi. Ideal konturda chorak davrdan keyin elektr maydon energiyasi to‘la magnit maydon energiyasiga aylanadi: bunda L – g‘altak induktivligi; J – g‘altakdan oqayotgan tok kuchining maksimal qiymati. Bu holda kondensator qoplamalari orasidagi kuchlanish nolga teng, U=0. Tebranish konturining bunday holati matematik mayatnikning muvozanat holatidan o‘tish paytidagi holatga to‘g‘ri keladi. Bunda sistemaning potensial energiyasi to‘la kinetik energiyaga aylanadi.

## Slide 5
Konturda tebranishlar yuzaga keladi , bunda kondensator qoplamalari orasidagi kuchlanish va tok kuchini davriy o‘zgarishlari vujudga keladi. Shu ravishda elektr maydon energiyasi magnit maydon energiyasiga va aksincha, magnit maydon enregiyasi elektr maydon energiyasiga aylanib turadi, ya’ni elektromagnit tebranishlar yuzaga keladi. Agar konturning qarshiligi nolga teng bo‘lsa, elektr maydon energiyasining magnit maydon energiyasiga aylanishi va uning aksi bo‘lgan jarayon cheksiz davom etishi mumkin, ya’ni so‘nmas elektromagnit tebranishlar vujudga keladi. Bu tebranishlar xususiy yoki erkin tebranishlar deb aytiladi, chunki ular tashqi majbur qiluvchi kuchlarsiz vujudga keladi. Mexanik va elektr tebranishlar orasidagi o‘xshashlikdan foydalanib, konturdagi xususiy tebranishlar chastotasini topish mumkin. Prujinali mayatnikning tebranishini qaraganda, uning tebranish davri yukning massasi va prujinaning bikrligiga bog‘liqligini aniqlagan edik. Tebranish konturda massa rolini L induktivlik, bikrlik rolini sig‘imga teskari kattalik 1/S o‘ynaydi.